Witam

Tym razem przedstawię Wam jak w domowych warunkach samodzielnie wykonać subwoofer do samochodu.

Pomijam zasady doboru obudowy do głośnika – o tym można przeczytać w innym miejscu. Skupie się tylko na fizycznym montażu

Za przykład posłuży obudowa pod głośnik CONRAD AUDIO. 45.42 Litra strojona na ok 40Hz tunelem „fi 100x200” z polinka (dostępny również w innych sklepach)

Projekt:

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 782x539px |
| --- | --- |

plik z wymiarami do pobrania (PDF) 
http://pawel.lutuje.se/skrzynia_45_litrow_wymiary.PDF
http://rapidshare.com/files/15116281...ow_wymiary.PDF

płyty zakupione w NOMI. Markety budowlane typu nomi czy castorama sa droższe, ale za to nie trzeba kupować całej płyty.

Polecam zakup pociętych płyt. Koszt niewielki, a cięcie w domu i tak zajmuje więcej czasu.

płyta laminowana dlatego żeby ograniczyć wsiąkanie kleju w płytę. taki kolor ponieważ był to odpad a jak wiadomo odpad=taniej

żeby zaoszczędzić na odpadach i na cięciu płyty u stolarza boki są jako jedna płyta.

kreślę linie pod kątem 65 stopni (lub po prostu odmierzam w/w wymiary) a następnie przecinam to na 2 części (z odpadem)

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

składam całość "na sucho" żeby upewnić się czy wszystko pasuje zgodnie z zasada "3x przymierz zanim przykleisz"
 
żeby było szybciej to sub będzie skręcany a nie tylko klejony.

UWAGA! Skręcanie ma na celu jedynie zastąpienie ścisków stolarskich. Wkręty nie wzmocnią połączenia bardziej niż sam klej.

ścianki boczne będą cofnięte aby ułatwić montaż całości oraz ukryć łączenia materiału obiciowego

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

nie mam nikogo do pomocy wiec musze sobie sam unieruchomić ścianki

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

nawiercam większym wiertłem żeby "łepek" się schował. W przypadku bardziej miękkich płyt nie jest to konieczne ponieważ z rozpędu wkręt się odpowiednio schowa (zalecane ustawienie sprzęgła dobrane doświadczalnie, inaczej można ukręcić wkręty)

W przypadku płyt wiórowych nie jest konieczne nawiercanie otworów pod wkręty. W przypadku MDFu już musimy nawiercać.

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

zdecydowanie szybciej niż ręcznie :P

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

przymierzam przednią ściankę żeby zachować kąt prosty

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

blokuje przednią ściankę

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

pora na tylną ściankę. ale zaraz... przecież cos mi tu nie pasuje  płyty górna i dolna są docięte pod kątem prostym a tylna ścianka ma być pochylona. tak wiec trzeba to jakoś "naprawić" :P
możemy sami sobie wyciąć te płyty już pod kątem ręczną pilarką z pochyloną tarczą lub...

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

...trochę więcej naśmiecić :mrgreen: 
podkładamy jakąś sztywna deskę jako podparcie i frezujemy ten kant płyty

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

teraz pora skleić naszą skrzynkę. demontujemy kolejno ścianki tak żeby pozostałe były trzymane przez 2 inne ścianki. w ten sposób nic nam się nie przemieści

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

góra...

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

dół...

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

tył...
tutaj widzimy wyciekający klej z łączonych płyt. oznacza to ze klej wypełnia całą przestrzeń między poszczególnymi płytami i tym samym uszczelnia nam cała skrzynie. tak wiec zwolennicy silikonów nauczcie się kleić skrzynki :P

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

przyklejając tył lub przód należy pamiętać żeby zawsze równoległa ścianka była przykręcona, inaczej stracimy katy w skrzynce
 
odstawiamy skrzynkę na noc do wyschnięcia
w miarę możliwości usuwamy nadmiar kleju żeby nam nie przeszkadzał podczas dalszego szlifowania/frezowania oraz żeby nie było go czuć pod "kocykiem"

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

usuwamy nadmiar płyty frezarka lub zwykłym tarnikiem. tutaj akurat gładkość nie jest aż tak ważna

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

pora na otwór pod głośnik. otwór możemy wykonać przy pomocy cyrkla i frezarki
lub wyrzynarką

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

do wykonania mniejszego otworu pod tunel b-r konieczne jest skonstruowanie nowego cyrkla. otwór ma średnice 138-139mm (139mm to kompletny max żeby ten tunel się zablokował!)

Jak zrobić nowy cyrkiel można zobaczyć w „video tutoriale”

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

skrzynia gotowa

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

pora zacząć oklejanie. zakupiony materiał był cięty z beli o szerokości 160cm więc trochę więcej niż obwód suba (profil z boku)
odciąłem pasek 75cm materiału. 60cm na suba, po 4cm na zawinięcie + margines błędu jakbym krzywo zaczął przyklejać

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

oklejanie zaczynam od dolnej ścianki. smaruje POŁOWĘ ścianki. dlaczego połowę? ponieważ tutaj będzie łączenie

Do przyklejania użyłem kleju typu butapren. Jednak są lepsze do tego, kleje tapicerskie. Przykładowo BONIKOL firmy bochem, lub TAPICER firmy anser.

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

na obficie posmarowaną ściankę przykładam materiał. klej rozprowadzi się na obu powierzchniach w miarę równomiernie

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

teraz zdejmuje ten materiał i czekam 10-15 min aż wyschnie w dotyku

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

po wyschnięciu starannie układamy materiał bo nie będzie możliwości poprawy!
jako ze jest to klej kontaktowy to oczywiście trzeba to teraz docisnąć. wystarczy ręką wygładzić całą powierzchnie

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

pozostałe ścianki kleimy tak samo. tutaj widać jak ładnie klej się rozprowadził

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

no i wracamy do pierwszej ścianki. przyklejamy większość zostawiając pasek bez kleju.

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

nadmiar materiału nakładamy na już naklejony kawałek. przykładamy prowadnice lub jakąś deskę na oba kawałki materiału. potem ostrym nożykiem je przecinamy (tylko jedno cięcie!). będą idealnie dopasowane

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

odrywamy zbędny kawałek już przyklejonego materiału

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

smarujemy klejem wolny kawałek. przyklejony już kocyk najlepiej zabezpieczyć papierową taśmą malarską

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

jak widać ja taśmy nie miałem i w kilku miejscach widać klej  
jak go nie dotkniesz to będzie prawie nie widoczny. jednak trudno to zrobić kiedy musisz przycisnąć materiał ;]

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

pora na boki. dla bezpieczeństwa zostawiliśmy nadmiar materiału. teraz trzeba go przyciąć...

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

...w taki sposób. można to zrobić już po przyklejeniu jednak na posmarowanym klejem materiale trochę trudno wycinać narożniki :P

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

po skróceniu całości pora na narożniki. przycinamy je tak samo jak materiał na dolnej ściance - 2 warstwy materiału, jedno cięcie...

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

w międzyczasie możemy wyciąć materiał z otworów. zawsze łatwiej manewrować skrzynką bo będzie za co złapać

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

docinamy sobie kawałek który zaklei boki. lepiej robić to na skrzyni żeby idealnie pasowało

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

jako że mamy już wszystko docięte i spasowane pora na klejenie.
smarujemy klejem wystające płyty (poza boczną trapezową ścianką) i przykładamy materiał żeby rozprowadzić klej. tutaj jest bardzo ważny czas i nacisk. właśnie na tych krawędziach najłatwiej klej przechodzi...
tak wiec smarujemy, nie za mocno przyciskamy i długo czekamy żeby to porządnie wyschło

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

teraz możemy wszystko pozaginać i przykleić.

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

przyklejony już kocyk zabezpieczamy taśma malarską. mi się taka skończyła więc użyłem "szarej pakowej", jednak ta taśma potrafi zostawić ślady kleju...
smarujemy cały środek porządnie klejem...

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

...i zdejmujemy taśmę. tym razem nie ma czekania aż klej wyschnie - nie mielibyśmy pola manewru z poprawkami. Od razu kładziemy kocyk na bok

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

po ułożeniu kawałka czekamy, co parę minut trzeba będzie "pogłaskać" go żeby przykleił się. Będzie odchodził aż klej nie wyschnie. po ok 20min już powinno trzymać.

powtarzamy tą operacje z drugiej strony, wycinamy otwór pod terminal, montujemy terminal, głßośnik oraz tunel i mamy...

|  | Obraz został zmniejszony. Kliknij tutaj by zobaczyć obraz w pełnej rozdzielczości: 800x600px |
| --- | --- |

gotowego suba

FAQ:

Dlaczego boczne ścianki są cofnięte?

Cofnięcie ścianki ma 2 praktyczne funkcje.

1 – ułatwia ukrycie łączenia materiału na boku obudowy

2 – pełni rolę „rączek” i ułatwia nam przenoszenie suba. Niby drobiazg, ale złap 15kg suba w głębi bagażnika sedana… ;)